DEKONTA s. r. o. BRATISLAVA

ZARIADENIE

NA ZNEŠKODŇOVANIE A ZHODNOCOVANIE

NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Prevádzka  Kuchyňa

Horný Dvor s.č. 643, 900 52 Kuchyňa, okr.  Malacky

Prevádzka Zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov je umiestnená v katastri obce Kuchyňa v miestach bývalých objektov JRD Kuchyňa – Horný Dvor, súp. č. 643. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 24.01.2014.

Je spojené s príjazdovou cestou II. tr. do obce smerom od Perneku miestnou komunikáciou o dĺžke cca 200 m. Je umiestnené mimo zastavanú časť obce.

Zariadenie je prevádzkované podľa schváleného prevádzkového poriadku (OU-MA-OSZP-2018/013532)

Technický opis zariadenia

Celá prevádzka je pre potreby bezkolízneho využitia rozdelená na tri časti + administratívna a sociálna časť umiestnené v jednom stavebnom objekte a technológia TDU umiestnená v tesnej blízkosti tohto objektu na voľnej betónovej (izolovanej) ploche nádvoria stavebného objektu.

1.	Prijímacia časť: zastrešená, prejazdná pre nákladné automobily napojená na vážne zariadenie.

2.	Prevádzkový sklad: zastrešený, vybetónovaný s príslušnou izoláciou podlahy proti úniku odpadu umiestnený v nadväznosti na prijímaciu časť. Kapacita skladu je na cca 2-mesačnú prevádzku. Sklad je uzamykateľný, vetraný, prístupný z prijímacej časti a z časti, kde je umiestené vlastné technologické zariadenie. Sklad je riešený svojou skladovacou časťou a prístupovými koridormi pre pohyb vysokozdvižného vozíka na prepravu odpadu z prijímacej ako aj technologickej časti objektu. Okrem týchto prístupových koridorov je do objektu možný vstup z nádvoria objektu dvojkrídlovými dverami, ktorý slúži pre dopravu uzavretých kontajnerov,   kontaminovaných častí obalov kondenzátorov a transformátorov a kovových sudov  do technologickej časti TDU a aj ako únikový východ.

Odpad v sklade je umiestnený na paletách v nepriepustných kovových obaloch – sudoch alebo kontajneroch.

Súčasťou prevádzkového skladu je pracovisko pre vypúšťanie olejov s obsahom PCB z kondenzátorov a transformátorov. Toto pracovisko je opatrené vypúšťacou vaňou, kde je umiestnený pracovný stôl s havárijnou jímkou.

V nadväznosti na toto pracovisko je vybudovaná technologická časť TDU na dekontamináciu kovových obalov znečistených nebezpečnými odpadmi s obsahom PCB a na termickú deštrukciu odpadov skupín 18 01 a 18 02 v bezkyslíkovom prostredí za teploty vyššej ako 250°C. .

3.	Technologická časť:

Samotné technologické zariadenie pozostáva z nasledovných hlavných častí :

3.1.	Sodíková technológia : zastrešený, vybetónovaný objekt  s príslušnou izoláciou podlahy proti úniku odpadu umiestený v nadväznosti na prevádzkový sklad. Celý proces je založený na reakcii sodíka vo forme jemnej disperzie s roztokmi PCB v nepolárnych, so sodíkom nereagujúcich kvapalinách.  Pozostáva z :

- predhrievacieho reaktora – pre zmiešanie rôznych šarží kvapalín za účelom ich homogenizácie a zahriatia na pracovnú teplotu za pridávania inertného média v ochrannej atmosfére dusíka. Odsávané pary sa kondenzujú v chladiči a dvojstupňovo čistia v kvapalnej výpierke a vo filtračnom zariadení s náplňou aktívneho uhlia.

-  pracovného reaktora, ktorý obsahuje predpísané množstvo vyčisteného minerálneho oleja, do ktorého sa pod inertnou atmosférou dusíka vnesie potrebné množstvo sodíkovej disperzie, prípadne aktivátory a donory vodíka. Po naplnení reaktora odpadom - olejom obsahujúcim PCB sa tento zahrieva na pracovnú teplotu za stáleho miešania jeho obsahu. Celý proces je založený na reakcii sodíka vo forme jemnej disperzie s roztokmi PCB v nepolárnych, so sodíkom nereagujúcich kvapalinách.

Súčasťou objektu, kde je umiestený pracovný reaktor je príručný sklad potrebných technologických chemikálií a „mini“-laboratórne zariadenie na potrebné kontrolné merania v priebehu pracovného procesu a prípravu dodávaných aditív.

3.2.	Termická desorbčná jednotka (TDU):  zariadenie na voľnej vybetónovanej zastrešenej ploche. Plocha je opatrená proti úniku odpadov do podložia tesniacou fóliou a vytvára izolačnú vaňu.

Je umiestnené mimo objekt hlavných technologických častí. Toto zariadenie je určené na

- čistenie kovových častí obalov a ostatných pevných odpadov  termickú desorbciu

- na termickú deštrukciu nebezpečných vlastností pevného alebo kvapalného  odpadu

Zariadenie tvorí samostatná vzduchotesná desorpčná komora. V nej po jej hermetickom uzavretí a evakuácií (vytvorení predpísaného rozdielu vonkajšieho a vnútorného tlaku) sa vytvorí  prívodom dusíka ochranná atmosféra. Po zahriatí komory na predpísanú pracovnú teplotu (220 °C až 410 °C) a potrebný čas zdržania (20 min až jednotky hodín) dochádza k termickej desorbcii kvapalnej a plynnej fázy z pevnej matrice a k termickej deštrukcii nebezpečných látok obsiahnutých v desorbovaných odpadoch. Následne sa odsávané organické pary kondenzujú v chladiči. V dvojstupňovom čistení  v kvapalnej výpierke a filtračnom zariadení s náplňou aktívneho uhlia sa čistí odchádzajúci plyn z desorpčnej komory.

Po ochladení komory na predpísanú teplotu sa odstaví výveva (odčerpáva organické pary) a vyberie sa dekontaminovaná vsádzka.

Pred a po ukončení pracovného procesu  sa analyzujú odobrané vzorky dekontaminovaného odpadu .

3.3	Výrobná jednotka BLOWDEC

Výrobná jednotka BLOWDEC, ktorá sa nachádza v areáli na skladovanie a spracovanie odpadov DEKONTA, s.r.o., Kuchyňa, okr. Malacky, zahŕňa nasledovné technologické uzly: skladovanie surovín (odpadov) a pomocnej látky, procesná komora BLOWDEC - spracovanie odpadov, kondenzácia a filtrácia kvapalných produktov; sklad procesného prachu, sklad kvapalného produktu a odpadovej vody, cirkulačné vodné chladenie, sklad ostatných vstupných surovín.

Technologický proces spracovania odpadových ropných olejov (ORO) nazvaný podľa základnej charakteristiky  BLOWDEC (BLOWing DEComposition - vírivý rozklad) predstavuje  metódu  vyvinutú na základe pôvodného slovenského vynálezu, na ktorý bol udelený patent SR č. 279397. Základným princípom procesu je recyklácia a oddelenie oleja (organických látok) v horúcom vírivom lôžku vytvorenom z tuhých častíc, napríklad v horúcom piesku, v špeciálnom reaktore - procesnej komore. Zariadenie predstavuje malú, relatívne jednoduchú štiepnu a separačnú jednotku s využitím princípov - výhodných efektov - fluidného krakovania s horúcim lôžkom rozvírených tuhých častíc. Proces je vhodný aj na spracovanie iných druhov odpadov s obsahom organických látok - zaolejovanej zeminy, piesku, kalov a podobných materiálov kontaminovaných ropnými látkami.

Osobitnou črtou procesu v porovnaní s „klasickou“ technikou fluidného lôžka je absencia fluidizujúcej tekutiny - plynu a súčasný (simultánny) priebeh viacerých podstatných fyzikálnych a chemických procesov  (zmena skupenstva, destilácia, výmena tepla, oddeľovanie fáz, ako aj  štiepenie organických látok, rekombinácia štiepnych produktov na hodnotné uhľovodíky, atď.) v jedinom pracovnom stupni, priamo v špeciálnom reaktore. Uvedené je príčinou vysokej flexibility procesu k zloženiu vstupných surovín.

Pri procese BLOWDEC dochádza k fyzikálnym a chemickým dejom, ktorých dôsledkom je okrem takmer 100% (99.8%) výťažku využiteľných uhľovodíkov aj zmena, zlepšenie kvality získaného oleja v porovnaní  s pôvodnými organickými látkami vstupujúcimi do reaktora. Zároveň dochádza k účinnému rozdeleniu látok tvoriach pôvodný odpadový materiál, pričom sa získava čistý hodnotný olej bez znečisťujúcich látok, prakticky čistá voda a tuhá fáza, v ktorej sú pevne zafixované časti anorganických polutantov. Plynné emisie nie sú produkované.

Kľúčovým uzlom zariadenia je špeciálny reaktor - procesná komora. Reaktor pracuje na princípe intenzívneho miešanie a drtenie zmesi voda - olej - tuhá anorganická látka (piesok) v špeciálnom “ventilátore - mlyne" takým spôsobom, že v dôsledku vnútorného trenia a  hydrodynamických síl sa  generuje teplo. Prídavné externé teplo sa dodáva predohrevom surovín. Prítomná tuhá anorganická látka, predovšetkým piesok, vytvára zároveň vírivé horúce lôžko s  fluidnými vlastnosťami. Vo vírivom lôžku prebieha podstatná časť chemických reakcií a fyzikálnych procesov. Najdôležitejšie chemické deje prebiehajúce vo vírivom fluidizovanom pieskovom lôžku sú krakovacie reakcie všetkých typov - termálne i katalytické, ako aj ich kombinácie, ďalej  reakcie rekombinačné a významné reakcie hydrogenačné. Postatná časť ťažkých uhľovodíkov sa v pieskovom fluidnom lôžku štiepi na ľahšie zložky a súčasne vyparuje. Vzhľadom k tomu, že všetky fyzikálne a chemické deje, pri ktorých dochádza k prenosom energie, prebiehajú súčasne v jedinom pracovnom stupni, dosahuje sa veľmi vysoká energetická účinnosť procesu. Nezávisle od zloženia organických látok vstupujúcich  do procesu BLOWDEC získané uhľovodíky zodpovedajú zložením kvalitnému energetickému, prípadne základovému oleju s nízkym obsahom aromatických uhľovodíkov a síry.

4.	Administratívna a sociálna časť : svojim umiestnením je prístupná z prijímacej časti ako aj z prevádzkového skladu. Tvoria ju : administratívna miestnosť pre vedenie agendy prevádzky, sociálno – hygienická časť, ktorá slúži aj ako hygienická slučka pre vykonanie osobnej hygieny pracovníka a rokovacia miestnosť pre styk s klientami.

8.	Zoznam zhodnocovaných / zneškodňovaných odpadov

V prevádzke sa v súlade s vydanými rozhodnutiami (uvedené v kap. 1) zhodnocujú / zneškodňujú nasledovné druhy odpadov:

| Katalog. číslo | Názov odpadu | Kategória | Činnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 05 | Rozliate ropné látky | N | R1,3,5,9,11,13 |
| 05 01 07 | Kyslé dechty | N | R1,5,7,11,13 |
| 05 01 08 | Iné dechty | N | R1,7,11,13 |
| 05 01 12 | Ropné látky obsahujúce kyseliny | N | R1,3,5,11,13 |
| 05 06 01 | Kyslé dechty | N | R1,3,5,7,11,13 |
| 05 06 03 | Ostatné dechty | N | R1,3,5,7,11,13 |
| 06 13 02 | Použité aktívne uhlie | N | R12, R13 |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné NL | N | R12, R13 |
| 08 01 13 | Kaly z farby alebo laku obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné NL | N | R12, R13, D9 |
| 08 01 17 | Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce org. rozp. alebo iné NL | N | R12, R13 |
| 08 01 21 | Odpadový odstraňovač farby alebo laku | N | R12, R13 |
| 08 03 12 | Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL | N | R12, R13 |
| 08 03 17 | Odpadový toner | N | R12, R13 |
| 08 04 09 | Odpadové lepidlá a tesniace materiály obs. org. rozpúšťadlá alebo iné NL | N | R12, R13 |
| 12 01 06 | Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N | R1,9,11,13 |
| 12 01 07 | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N | R1,9,11,13 |
| 12 01 09 | Rezné emulzie, roztoky neobsahujúce halogény | N | R1,3,5,7,11,13 |
| 12 01 10 | Syntetické rezné oleje | N | R1,7,9,11,13 |
| 12 01 12 | Použité vosky a tuky | N | R12, R13 |
| 12 01 19 | Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej | N | R1,9,11,13 |
| 12 03 01 | Vodné pracie kvapaliny | N | R3,5,7,11,13 |
| 12 03 02 | Odpady z odmasťovania parou | N | R3,5,7,11,13 |
| 13 01 01 | Hydraulické oleje obsahujúce PCB | N | D9, D15 |
| 13 01 05 | Nechlórované emulzie | N | R1,7,11,13 |
| 13 01 09 | Chlórované minerálne hydraulické oleje | N | R1,9,13 |
| 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 01 12 | Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 01 13 | Iné hydraulické oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 02 04 | Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 02 07 | Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 02 08 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 03 01 | Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB | N |  |
| 13 03 06 | Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 130301 | N | R1,9,11,13 |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 03 08 | Syntetické izolačné a teplonosné oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 03 09 | Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 03 10 | Iné izolačné a teplonosné oleje | N | R1,9,11,13 |
| 13 04 01 | Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby | N | R1,9,13 |
| 13 04 02 | Odpadové oleje z prístavných kanálov | N | R1,9,13 |
| 13 04 03 | Odpadové oleje z prevádzky iných lodí | N | R1,9,13 |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N | R1,3,7,11,13 |
| 13 05 03 | Kaly z lapačov nečistôt | N | R1,3,7,11,13 |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N | R1,9,11,13 |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | R3,7,11,13 |
| 13 05 08 | Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N | R3,7,11,13 |
| 13 07 01 | Vykurovací olej a motorová nafta | N | R1,9,13 |
| 13 07 02 | Benzín | N | R3,7,11,13 |
| 13 07 03 | Iné palivá (vrátane zmesí) | N | R1,11,13 |
| 13 08 01 | Kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení | N | R1,5,11,13 |
| 13 08 02 | Iné emulzie | N | R1,11,13 |
| 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N | R2,R12, R13 |
| 14 06 05 | Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá | N | R2,R12, R13 |
| 15 01 01 | Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL | N | R4, R5,D9, D15 |
| 15 01 11 | Kovové obaly obsahujúce nebezp. tuhý pórovitý materiál, vrátane tlak. nádob | N | R4,R12,R13 |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtr. materiály vrátane olejových filtrov | N | R12, R13, D9 |
| 16 01 07 | Olejové filtre | N | R9, R12, R13 |
| 16 01 09 | Dielce obsahujúce PCB | N | D9, D15 |
| 16 02 09 | Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB | N | D9, D15 |
| 16 02 10 | Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené v 160209 | N | D9, D15 |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | R12, R13, D9 |
| 16 03 03 | Anorganické odpady obsahujúce NL | N | D9, D15 |
| 16 03 05 | Organické odapady obsahujúce NL | N | D9, D15 |
| 16 07 08 | Odpady obsahujúce olej | N | R1,9,11,13 |
| 16 07 09 | Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | N | R1,7,11,13 |
| 16 10 01 | Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | R7,11,13 |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce znečistené látky | N | D9, D15 |
| 17 05 05 | Výkopová zemina obsahujúca NL | N | D9, D15 |
| 17 09 02 | Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB | N | D9, D15 |
| 18 01 01 | Ostré predmety okrem 18 01 03 | O | R12, R13, D9, D15 |
| 18 01 03 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N | R12, R13, D9, D15 |
| 18 01 04 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy... | O | R12, R13, D9, D15 |
| 18 01 06 | Chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL | N | R12, R13, D9, D15 |
| 18 01 07 | Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 | N | R12, R13, D9, D15 |
| 18 01 09 | Liečivá iní ako uvedené v 18 01 08 | O | R12, R13, D9, D15 |
| 18 02 01 | Ostré predmety okrem 18 02 02 | O |  |
| 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N | R12, R13, D9, D15 |
| 18 02 03 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy... | O | R12, R13, D9, D15 |
| 18 02 05 | Chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL | N | R12, R13, D9, D15 |
| 18 02 06 | Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 | O | R12, R13, D9, D15 |
| 19 02 08 | Kvapalné horľavé odpady obsahujúce NL | N | R1,3,9,13 |
| 19 02 11 | Iné odpady obsahujúce NL | N | R1,3,9,13 |
| 19 03 04 | Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N | R1,3,9,13 D9, D15 |
| 19 08 10 | Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809 | N | R1,11,13 |
| 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N | R3,5,7,11,13 |
| 19 13 01 | Tuhé odapady zo sanácie pôdy obsahujúce NL | N | D9, D15 |
| 20 01 13 | Rozpúšťadlá | N | R2, R13 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N | R6, R12, R13 |
| 20 01 19 | Pesticídy | N | R12, R13, D9 |
| 20 01 26 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N | R9, R12, R13 |
| 20 01 27 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL | N | R12, R13 |
| 20 01 29 | Detergenty obsahujúce nebezpečné látky | N | R12, R13 |